| Согласовано: | Утверждаю: |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Заместитель генерального директора по капитальному строительству |
| ООО «НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИКА» | АО «Газпромнефть-МНПЗ» |
| ____________________ /Р.И. Абдреев/ | ____________________ /А.Б. Зинченко/ |
| «____»_______________ 2020 г. | «____»_______________ 2020 г. |

| Согласовано: |  |
| --- | --- |
| Технический директор |  |
| ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ» |  |
| ____________________ /А.С. Бизякин/ |  |
| «____»_______________ 2020 г. |  |

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду по проекту 
«Строительство резервуара для хранения керосина ТС-1 РВС №520 V-10 000м3 тит.1082/3»

| 1 | Заказчик ОВОС | Акционерное общество «Газпромнефть-МНПЗ» 109429, Москва, Капотня, 2 квартал, д.1, корп. 3. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Исполнитель ОВОС | Общество с ограниченной ответственностью «НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИКА» Юридический адрес: 422050, РФ, РТ, Сабинский район, село Шемордан, ул. Азина, д. 6, оф.1. Фактический адрес: 420085, РФ, г. Казань, ул. Беломорская, д. 69а. |
| 3 | Сроки проведения ОВОС | III квартал 2020 г. – I квартал 2021 г. |
| 4 | Обоснование для выполнения ОВОС | Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г. N 372; Федеральный закон от 23.11.95 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»; Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»; Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; Федеральный закон от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ; Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ; Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г. №74-ФЗ; Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №13674-ФЗ; Постановление Правительства РФ № 222 от 3.03.2018 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция. |
| 5 | Объект для проведения ОВОС | Строительство резервуара для хранения керосина ТС-1 РВС №520 V-10 000м3 тит.1082/3. |
| 6 | Местоположение объекта для проведения ОВОС | РФ, г. Москва, промышленная площадка АО «Газпромнефть-МНПЗ», Товарное производство, участок резервуарного парка бензина, реактивного и дизельного топлива. Кадастровый номер участка 77:04:0004020:1017. |
| 7 | Основные характеристики объекта ОВОС | Проектируемый резервуар №520 (тит. 1082/3) вместимостью 10 000 м3 предназначен для хранения керосина ТС-1. Основные показатели: габаритные размеры: внутренний диаметр – 28 500 мм, высота стенки – 18 000 мм; максимальная высота заполнения резервуара – 16 000 мм; минимальный уровень – 1 200 мм; максимальная скорость заполнения и опорожнения резервуара – 2 000 м3/час; режим работы – непрерывный. |
| 8 | Основные цели и задачи при проведении ОВОС | Выявление значимых экологических аспектов, анализ интенсивности воздействий на основные компоненты окружающей среды при строительстве и эксплуатации объекта, оценка последствий негативного воздействия на окружающую среду и разработка рекомендаций по их предотвращению и снижению. Для достижения указанной цели решить следующие задачи: - обоснование необходимости строительства резервуара керосина; - анализ альтернативных вариантов мест размещения резервуара на территории завода; - оценка существующего состояния компонентов окружающей среды в районе расположения проектируемого объекта, на которую может оказать влияние намечаемая деятельность; - анализ негативного воздействия на компоненты окружающей среды в период строительства и эксплуатации объекта; - анализ изменения санитарно-защитной зоны с учетом реализации проектных работ; - анализ возможных видов аварий и принятые противопожарные мероприятия; - информирование общественности о намечаемой деятельности; - разработка рекомендаций по предотвращению и снижению неблагоприятных воздействий в период строительства и эксплуатации объекта |
| 9 | Основные методы проведения ОВОС, в том числе план проведения консультации с общественностью | Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей среды, природопользования, а также в соответствии с требованиями региональных законодательных и нормативных документов, а также с учетом общественного мнения. Материалы ОВОС необходимо выполнять на основе имеющейся официальной информации, данных статистики, проведенных ранее исследований, актуальных на дату разработки проектной документации. В качестве основного метода выявления общественных предпочтений необходимо: использовать общественное консультирование заинтересованных групп среди населения и других участников ОВОС. Замечания и предложения от заинтересованных групп принимать в письменном виде; проинформировать население о вынесении на обсуждение проекта Технического задания на проведение ОВОС, о месте его размещения и принимать замечания и предложения в течение 30 дней со дня опубликования информации. Данные замечания и предложения учитываются в окончательной редакции Технического задания; на основании Технического задания разработать предварительные материалы ОВОС; проинформировать население и других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду о том, где можно ознакомиться с предварительными материалами ОВОС и принимать замечания и предложения в течение 30 дней; опубликовать объявления об обсуждении материалов ОВОС в официальных изданиях органов исполнительной власти субъекта РФ и органа местного самоуправления, на территории которого намечается реализация проекта. В объявлении указать адрес и сроки принятия замечаний и предложений; в соответствии с законодательством РФ, совместно с органами местного самоуправления провести общественные слушания по обсуждению материалов ОВОС. Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на окружающую среду может осуществляться путем размещения информации в периодической печати, Интернете и иными способами, обеспечивающими распространение и доступ к информации. Результаты обсуждений должны быть документально оформлены, отражены в материалах ОВОС и представлены в надзорные органы для получения соответствующих согласований с учетом общественного мнения. |
| 10 | Предполагаемый состав и содержание материалов ОВОС | В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» от 16 мая 2000 г. № 372, материалы по оценке воздействия на окружающую среду должны включать: характеристику намечаемой хозяйственной деятельности; описание компонентов окружающей среды, которые могут быть затронуты намечаемой хозяйственной деятельностью в результате ее реализации; оценку воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности (количественные и качественные параметры воздействия, прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий); оценку ущербов и компенсационных выплат, расчет платежей за негативное воздействие на окружающую среду; мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия; предложения по программе экологического контроля (мониторинга) на всех этапах реализации намечаемой деятельности; материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности; - подготовку предварительного варианта материалов по ОВОС намечаемой деятельности (включая краткое изложение для неспециалистов). |
| 11 | Требования к материалам ОВОС (состав, порядок представления проектной продукции и форматы материалов в электронном виде) | Материалы по ОВОС оформить в соответствии действующими нормативными документами, а также в соответствии с требованиями АО «Газпромнефть-МНПЗ». Материалы по ОВОС выдать в 1 экземпляре в электронном виде в формате PDF. |
| 12 | Перечень согласований, выполняемых Исполнителем | Обеспечить передачу в установленном порядке и сопровождение прохождения государственной экологической экспертизы проектной документации и материалов ОВОС в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) |

Согласовано:

АО «Газпромнефть-МНПЗ»

Руководитель проекта по реконструкции, 
техническому перевооружению и новому 
строительству объектов товарного производства 					   Никонов А.Е.

«____»_______________ 2020 г.

Главный инженер проекта

ООО «НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИКА» 						        Хайруллин А.Ф.

«____»_______________ 2020 г.

Главный инженер проекта

ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ» 							       Байназаров В.М.

«____»_______________ 2020 г.

Перечень приложений к заданию на проведение оценки воздействия по проекту:

Приложение 1 – Обзорная карта проектируемых работ по объекту 
«Строительство резервуара для хранения керосина ТС-1 РВС №520 V-10 000м3 тит.1082/3»

Приложение 1