| Согласовано | Утверждаю |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Генеральный директор |
| ООО «НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИКА» | АО «Газпромнефть-МНПЗ» |
| ____________________ Р.И. Абдреев | ______________________ В.И. Зубер |
| «____»_______________2020 г. | «____»_______________2020 г. |

| Согласовано |  |
| --- | --- |
| Технический директор |  |
| ООО «ВОЛГАНЕФТЕГАЗПРОЕКТ» |  |
| ____________________ А.С. Бизякин |  |
| «____»_______________2020 г. |  |

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду по проекту № 0362.00 «Строительство резервуара для хранения дизельного топлива РВС №534 V-30000 м3 тит.1084/2»»

|  | Заказчик ОВОС | Акционерное общество «Газпромнефть-МНПЗ» 109429, Москва, Капотня, 2 квартал, д.1, корп. 3. |
| --- | --- | --- |
|  | Исполнитель ОВОС | Общество с ограниченной ответственностью «НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИКА» 422050, Российская Федерация, Республика Татарстан, Сабинский район, село Шемордан, ул. Азина, д. 6, оф.1 |
|  | Сроки проведения ОВОС | II квартал 2020 г. – IV квартал 2020 г. |
|  | Обоснование для выполнения ОВОС | - «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утв. Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372; - ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ; - ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 N 174-ФЗ; - ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 N 96-ФЗ; - ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ; - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ; - Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ; - Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ; - Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ; - Постановление Правительства РФ № 222 от 3.03.2018 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования; - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Новая редакция |
|  | Объект для проведения ОВОС | Строительство резервуара для хранения дизельного топлива РВС №534 V-30000 м3 тит.1084/2 |
|  | Местоположение объекта для проведения ОВОС | Промышленная площадка АО «Газпромнефть-МНПЗ», товарно-сырьевая база №2, Товарное производство. |
|  | Основные характеристики объекта ОВОС | Проектируемый резервуар расположен на промышленной площадке АО «Газпромнефть-МНПЗ» Товарно-сырьевой базы №2. Кадастровый номер участка 77:04:0004020:1017. Проектируемый резервуар №534 (тит. 1084/2) вместимостью 30 000 м3 предназначен для хранения дизельного топлива. Основные показатели: габаритные размеры: внутренний диаметр – 45 600мм, высота стенки – 18 000мм; максимальная высота заполнения резервуара – 16000мм; минимальный уровень – 1 200 мм; максимальная скорость заполнения и опорожнения резервуара – 2000 м3/час; режим работы – непрерывный |
|  | основные цели и задачи при проведении ОВОС | Выявление значимых экологических аспектов, анализ интенсивности воздействий на основные компоненты окружающей среды при строительстве и эксплуатации объекта, оценка последствий негативного воздействия на окружающую среду, и разработка рекомендаций по их предотвращению и снижению. Для достижения указанной цели решить следующие задачи: оценка существующего состояния компонентов окружающей среды в районе расположения проектируемого объекта, на которую может оказать влияние намечаемая деятельность; анализ негативного воздействия на компоненты окружающей среды в период строительства и эксплуатации объекта; анализ изменения санитарно-защитной зоны с учетом реализации проектных работ; анализ возможных видов аварий и принятые противопожарные мероприятия; информирование общественности о намечаемой деятельности; разработка рекомендаций по предотвращению и снижению неблагоприятных воздействий в период строительства и эксплуатации объекта |
|  | основные методы проведения ОВОС, в том числе план проведения консультации с общественностью | Материалы ОВОС должны быть выполнены в соответствии с законодательными и нормативными требованиями РФ в области охраны окружающей среды, природопользования, а также удовлетворять требованиям региональных законодательных и нормативных документов. Материалы ОВОС необходимо выполнить на основе имеющейся официальной информации, статистики, проведенных ранее исследований. В качестве основного метода выявления общественных предпочтений необходимо: использовать общественное консультирование заинтересованных групп среди населения и других участников ОВОС. Замечания и предложения от заинтересованных групп принимать в письменном виде; проинформировать население о вынесении на обсуждение Технического задания на проведение ОВОС, о месте его размещения и принимать замечания и предложения в течение 30 дней со дня опубликования информации. Данные замечания и предложения учитываются в окончательной редакции ТЗ; на основании Технического задания разработать предварительные материалы ОВОС; проинформировать население и других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду о том, где можно ознакомиться с предварительными материалами ОВОС и принимать замечания и предложения в течение 30 дней; опубликовать объявления об обсуждении материалов ОВОС в официальных изданиях органов исполнительной власти субъекта РФ и органа местного самоуправления, на территории которого намечается реализация проекта. В объявлении указать адрес и сроки принятия замечаний и предложений; в соответствии с законодательством РФ, совместно с органами местного самоуправления провести общественные слушания по обсуждению материалов ОВОС. Дополнительное информирование участников процесса оценки воздействия на окружающую среду может осуществляться путем размещения информации в периодической печати, Интернете и иными способами, обеспечивающими распространение и доступ к информации. Результаты обсуждений должны быть документально оформлены, отражены в материалах ОВОС и представлены в надзорные органы для получения соответствующих согласований с учетом общественного мнения. |
|  | Предполагаемый состав и содержание материалов ОВОС | В соответствии с «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» от 16 мая 2000 г. № 372, материалы по оценке воздействия на окружающую среду должны включать: характеристику намечаемой хозяйственной деятельности; описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной деятельностью в результате ее реализации; оценку воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности (количественные и качественные параметры воздействия, прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и экономических последствий); оценка ущербов и компенсационных выплат, расчет платежей за природопользование и загрязнение окружающей среды; мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия; предложения по программе экологического контроля (мониторинга) на всех этапах реализации намечаемой деятельности; материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности. подготовка предварительного варианта материалов по ОВОС намечаемой деятельности (включая краткое изложение для неспециалистов) |

Согласовано:

АО «Газпромнефть-МНПЗ»

Руководитель проекта							Никонов А.Е.

Главный инженер проекта

«НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИКА»						Хайруллин А.Ф.

Помощник ГИП

«НПК «ВОЛГА-АВТОМАТИКА» 						Байназаров В.М.

Перечень приложений к заданию на проведение оценки воздействия по проекту:

Приложение 1 – Обзорная карта проектируемых работ по объекту «Строительство резервуара для хранения дизельного топлива РВС №534 V-30000 м3 тит.1084/2»